## Slide 1
Design Office — argumentaire client
Lumen « L'Atelier Nord — Fabrique Lumineuse »
Parti : Atelier Postes : 130 Flex ratio : 0.75 Total programmé : ≈ 2080 m²
2026-04-22 · Built with Opus 4.7 · MIT License

## Slide 2
01 · LE PARI
Pourquoi cette variante pour Lumen
La variante « atelier nord » fait un pari simple : rendre au bureau Lumen ce que le domicile ne peut pas donner — collaboration synchrone, rituels d'équipe, café qui rassemble — tout en protégeant ce que le pair programming exige de plus précieux, l'attention profonde. Leesman 2024 chiffre l'écart à combler : 10 points entre le Lmi bureau (69,5) et le H-Lmi domicile (79,5). Notre réponse : une bande postes en façade nord pour la concentration diffuse, une spine centrale cloisonnée qui absorbe appels et huddles, et un café sud de 260 m² assumé comme cœur social — fidèle à votre demande « cafétéria centrale pas reléguée ». Le tout indexé sur une politique 3/2 et un ratio 0,75 seat/FTE prudent, cohérent avec l'identité forte par équipe que vous revendiquez.

## Slide 3
02 · PROGRAMME RETENU
Chiffres clés de la variante
POSTES INDIVIDUELS
130
RÉUNIONS
24
PHONE BOOTHS
14
FLEX RATIO
0.75
COLLAB (M²)
620
TOTAL PROGRAMMÉ (M²)
2080

## Slide 4
03 · CE QUE DIT LA RECHERCHE
Acoustique · Biophilie · Flex
— Acoustique & confort sonore L'acoustique est la dimension la plus mal notée du panel Leesman 2024 : 35 % de salariés satisfaits du niveau sonore, 40 % de la disponibilité d'espaces calmes. Pour des devs en pair programming, c'est le levier n°1 de perception qualité. Nos cibles, calées sur NF S 31-080 et NF S 31-199 / ISO 3382-3:2022 : • Bande postes nord : D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4m ≤ 48 dB, rD ≤ 5 m, background ~35 dB(A) (niveau Performant). • Salles de réunion : DnT,A ≥ 40 dB vs circulation, TR60 ≤ 0,5 s (huddles) à 0,6 s (médiums), boardrooms visés Très Performant (DnT,A 45 dB, background ≤ 30 dB(A)). [À VÉRIFIER ligne par ligne contre NF S 31-080] • Phone booths Framery One Compact : intérieur ≤ 30 dB(A), à commissionner en place (un joint dégradé fait chuter l'atténuation de 30 à ~15 dB). Moves de design associés : plafond acoustique Classe A (αw ≥ 0,90) continu sur la bande postes et le café, inversion atelier (salles fermées en bande centrale, postes en façade nord), double cloison acoustique à y=12500, 14 phone booths distribués le long de la spine à ≤ 15 m de tout poste, moquette α 0,25–0,45, baffles suspendus au café tous les 4 m, et sound masking broadband speech-shaped à ~45 dB(A) — activé après commissioning, jamais en premier lieu. L'évidence : Hongisto 2005 montre une chute de performance cognitive dès STI > 0,20, plateau à 0,60, décrément 4–45 % selon la tâche…
Sources : Browning 2014 · Nieuwenhuis 2014 · Ulrich 1984 · NF S 31-080 · Leesman 2024

## Slide 5
04 · CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION
ERP type W · PMR · Code du travail
ERP type W catégorie 4 (effectif 170 FTE + visiteurs < 300). Attention : jauge town hall + café fusionnés (~380 m²) peut faire basculer ponctuellement l'effectif cumulé > 300 → requalification catégorie 3 possible (alarme type 3). À trancher avec le bureau de contrôle selon mode d'exploitation. PMR — Arrêté du 20 avril 2017 (neuf) [À VÉRIFIER régime neuf vs existant 8/12/2014] : • Spine principale 1,80 m ≥ 1,40 m requis ✓ ; secondaires 1,40 m ✓. • Portes café + town hall ≥ 1,40 m utiles (double vantail, > 100 pers). • Cercles Ø 1,50 m en extrémité de spine, focus rooms, WC PMR, réception. • WC PMR ≥ 1 cabine par bloc, 1,50 × 2,10 m [À VÉRIFIER valeur exacte]. • Ascenseur obligatoire (effectif niveau ≈ 85 > 50) [À VÉRIFIER seuil]. • Comptoir réception 0,80 m max, vide pieds, aire 0,90 × 1,30 m. Sécurité incendie : • 2 sorties opposées par niveau, UP ≥ 1,40 m cumulés [À VÉRIFIER CO 38], distance max à issue ≤ 40 m — à vérifier depuis le poste le plus excentré (x≈54000, y≈38000). • Escalier central non encloisonné : dispense à négocier tôt avec le bureau de contrôle, sinon EI 30–60 + portes pare-flammes — arbitrage identité architecturale. • Café 260 + town hall 180 + lounge 60 = ~500 m² sud > 300 m² → désenfumage mécanique obligatoire à provisionner dès APS. • 12 extincteurs 6 L minimum, finitions EN 13501-1 (murs B-s2,d0 ; sols Cfl-s1). Code du travail : 500 lx maintenus en tâche (EN 12464-1:2021), UGR ≤ 19, CRI ≥ 80. Ventilation ≥ 25 m³/h/occupant soit ≥ 4 250 m³/h, avec…
Sources : Arrêté 20 avril 2017 · Règlement sécurité ERP type W · R. 4222 / R. 4223 · EN 12464-1

## Slide 6
05 · PROCHAINES ÉTAPES & KPIS
Ce qu'il faut pour démarrer
RÉSULTATS ATTENDUS 6–12 MOIS
• Leesman Lmi : +8 à +12 points sur plants, noise levels, sense of community à T+12. • STI mesuré zone postes < 0,20 à 4 m de la source parlante — commissioning ISO 3382-3 à +3 mois. • 100 % des postes à sight-line fenêtre ≤ 8 m ; ≥ 260 plantes installées, attrition ≤ 5 %/trimestre. • ≥ 8/14 patterns Browning exprimés, audit visuel à T+6. • Utilisation meeting rooms & postes instrumentée dès J1 (Joan/Robin) ; ré-arbitrage ratio à T+12–18.
PROCHAINES ÉTAPES
• Semaine 1–2 : engager le bureau de contrôle sur (a) dispense encloisonnement escalier, (b) stratégie désenfumage café+town hall. • Semaine 2–4 : relevé existant (ascenseurs PMR, gaines, hauteur sous dalle ≥ 400 mm plenum), obtention du propriétaire des certificats façade / feu / ascenseur. • Semaine 3–6 : STD façade sud (tenue été café + town hall), confirmation effectifs équipes RH, politique sit-stand. • APS : verrouiller catégorie ERP via déclaration effectif au guichet, inscrire classements EN 13501-1 au CCTP, budgéter commissioning acoustique AEI. • Livraison + 3 mois : commissioning ISO 3382-3, tuning sound masking, première mesure Leesman post-occupancy.
Projet : LUMEN-CAT-B-DEMO · Built with Opus 4.7